室外型遠距離紅外線網路攝影機

BR-OIP2A12AF    2.0MP H.264 Low Lux WDR IP Camera

電動倍數鏡頭2.8mm~12mm

- 採用最新標準H.265+ \ H.265視頻壓縮技術 壓縮比高 碼流控制準確穩定

- 採用1/2.9 英寸 2.0MP CMOS (SONY高性能圖像傳感器)

- 4X光學變倍 聚焦更快變焦過程全程清晰

- 智能編碼 最大支持4個ROI感興趣區域增強碼流

- 智能偵測 5項異常偵測  3項行為分析

- 內建移動式紅外線濾片切換 日夜自動切換

- 支援影像雙輸出1080P/類比960H

- 支持Onvif2.42協議 國標GBT28181

- 內建12顆高功率陣列式LED

- 內建紅外線投射燈距離可至50M

- 內建電動倍數鏡頭2.8mm~12mm

- 防水設計等級（IP67）

- 支援iPhone/Android/Mac…多種平台

- 內建PoE乙太網路供電

| 規格型號 | BR-OIP2A12AF (200萬像素) |
| --- | --- |
| 硬件 |  |
| 芯片組 | 1/2.9英寸 2MP IMX323 Hi3516CV300 |
| 最低照度 | 彩色0.05Lux@F1.2 / 黑白0.01 Lux@F1.2 |
| 傳感器有效像素 | 1920(H)x1080(V) |
| 信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
| 寬動態範圍 | >80db 數字寬動態 |
| 電子快門 | 1/25秒〜1 /10000秒 自動調節 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 隱私遮蔽 | 最多可支援4個隱私遮蔽區域 |
| 智能功能 |  |
| Smart編碼 | 支援低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼、支援4個ROI區域 |
| Smart偵測 | 支援智能遮擋檢測/智能失焦檢測 |
| Smart控制 | 支援智能控制報警開啟/報警關閉/故障清除/智能降噪 |
| 接口(選配) |  |
| 音頻/對講輸入 | 1路音頻MIC輸入/線性輸入 |
| 音頻輸出 | 1路線性輸出 |
| 模擬視頻輸出 | 1路CVBS模擬視頻輸出(標配) |
| 報警輸入/輸出 | 1個報警輸入GPO接口 |
| IO功能接口 | 1路復位 |
| USB接口 | 1個USB接口 支援TF卡存儲擴展（最大128G） |
| 視頻參數 |  |
| 視頻壓縮標準 | H.265+編碼；H.265 Main Profile編碼 H.264 Baseline，Main Profile，High Profile編碼 |
| 視頻分辨率 | 主碼流 1080P(1920×1080) / 720P(1280*720) 輔碼流 D1(704×576)/VGA(640*480)/QVGA(320×240) |
| 視頻幀率 | 1-25（30）幀/秒 |
| 視頻碼率 | 32KB~16Mbps 碼率可調/可固定 |
| 圖像設置 | 支援亮度/對比度/飽和度/銳力度/白平衡/支持隱私區遮擋/OSD疊加 AWB（自動白平衡）、AGC（自動增益）、AE（自動曝光控制） 圖像旋轉：正常90° / 270°自動、手動或自動彩轉黑等多種切換方式 |
| 網絡參數 |  |
| 網絡接口 | 10M/100M自適應以太網口 |
| 網絡協議 | IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP |
| 接入標準 | 支援最新ONVIF2.42 / GB28181 / SDK |
| 客戶端瀏覽 | （設備內嵌Web Server）瀏覽 可8用戶同時登入（MAX） |
| 手機客戶端 | 支援iphone、ipad、Android |
| 常規參數 |  |
| PoE | PoE乙太網路供電 |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% / 90V-260V |
| LED | 12顆單晶陣列 |
| 功率消耗 | 1200mA |
| 尺寸 | 310 (長) mm X 150 (寬) mm X 115 (高) mm |
| 重量 | 1250g |
| 電倍鏡頭 | 電動鏡頭2.8mm~12mm F1.2 |

※以上規格如有變動不另行通知