數位式高畫質紅外線攝影機

BR-Z9P508     1/3 SONY AHD  500萬畫素

- 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度

- 傳感器1/2.9“ IMX326 + FH8538M

- 內建8顆LED (陣列式LED燈)

- 日/夜間自動切換

- AHD/CVBS接口支援75-5同軸傳輸長達500米

- 支援AHD/TVI系統500萬DVR

- 支援CVI系統400萬DVR

- 即時影像傳輸畫面不延遲

- 支持67防水等級

Specification

| 型號 | BR-Z9P508 |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.9" Progress CMOS Sensor |
| 有效像素 | 2560（H）x1920（V）5mp 4：3 2560（H）x1440（V）4mp 16：9 |
| 解析度 | 3096 X 2196 5MP |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/30~1/10000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 照度 | 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/自動/彩色/黑白 |
| Video Output | AHD(5MP 20/12.5fps, 4MP 30/25/15fps) CVBS(PAL/NTSC) TVI(5MP 20/12.5fps, 4MP 30/25/15fps) CVI(4MP 30/25fps) |
| OSD語言 | ENGLISH/繁中/簡中 |
| 視頻輸出 | AHD 5MP（默認） |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 8顆單晶陣列 |
| 功率消耗 | 800mA |
| 尺寸 | 210 (長) X 100 (寬) X 100 (高) mm |
| 重量 | 800g |
| 適用鏡頭 | 4.0mm 6.0mm 8.0mm F1.2 |