AHD PTZ 數位式智慧型高速球

S30-AHD1080P      1/3  SONY 高畫質1080P

- 採高性能低照圖像傳感器具備百萬畫素清晰度

- 內建9顆大功率紅外線LED燈

- 第三代發光組件 紅外線有效距離可達150米

- 獨創PWM紅外線調光技術 亮度均勻 發熱量低

- 240萬畫素影像擷取 支援1080P影像輸出

- 內置雷擊防護裝置 有效防止6000V瞬間電壓

- 防水機身設計（IP66）可安裝於戶外

- 支援3D/2D降噪且優越低照度性能

- 即時影像傳輸畫面不延遲

Specification

| 型號 | S30-AHD1080P |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.8" 高性能SONY 晶片 |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V) |
| 系統制式 | NTSC/PAL (OSD切換) |
| 降噪功能 | 支持2D/3D降噪 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/12000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 彩色︰0.01 Luxux 黑白︰0.01 Luxux |
| 焦距 | 30 倍 / f=4.7mm to 94mm |
| 視訊雜訊比 | ≧50dB |
| 對焦 | 自動/手動/變倍自動 |
| 預置點 | 0~255個 |
| 通訊方式 | RS485 控制 |
| 通訊協議 | Pelco-D / Pelco-P |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps 可調 |
| 巡航路徑 | 3條（每條16個預置位 可獨立編輯時間及速度） |
| 雲台旋轉角度 | 水平360° 無限位旋轉 垂直-93° -0° |
| 紅外線投射距離 | 150M |
| 紅外燈功率 | 自動調節 |
| 操作溫度 | -20°C~65°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% / 4A |
| 腳架搭配 | I型倒吊式/J型壁掛式 |