200萬畫素半球型網路攝影機

# AE-50B60A-20M1C2-G3

- 支持智能分析：目標計數，物品遺留/丟失，區域檢測，越界檢測；

- 採用Linux嵌入式操作系統，低碼率、低功耗，穩定可靠；

- 採用H.265視頻編碼，壓縮比高，畫質好；支持動態碼率控制。

- 支持onvif協議；支持私有協議Slink安全連接，支持Digest安全認證

- 視頻延時短，視頻高速運動畫面清晰流暢。

- 高性能3D數字降噪功能和邊沿增強功能；

- 10/100M自適應，支持HTTP/RTSP/DHCP等網絡協議；

- ICR 紅外濾片式自動切換，實現真正的日夜監控；

- 支持背光補償，自動電子快門功能，適應不同監控環境；

- 支持AEeye2.0 P2P，用於手機或電腦監看；

- 支持OSD顯示；

特性

| 產品型號 | AE-50B60A-20M1C2-G3 |
| --- | --- |
| 基本參數 |
| 成像傳感器 | 1/2.9' SC2232 |
| 核心處理器 | MSC313E |
| 有效像素 | 200萬像素 |
| 最低照度 | 彩色：0.1Lux@F1.2；黑白：0Lux@F1.2（紅外開） |
| 紅外照射距離 | 20-30M（2顆IR III點陣紅外燈） |
| 鏡頭 | M12 3.6mm固定光圈鏡頭（4mm/6mm可選） |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 |
| 寬動態 | 支持數字寬動態（D-WDR）,＞80db |
| 背光補償 | 支持 |
| 信噪比 | ≥50db(AGC自動增益關) |
| 圖像設置 | 支持亮度，對比度，飽和度，白平衡，AWB(自動白平衡)，AGC(自動增益)，AE（自動曝光）；支持隱私區域；正常/90°/270°圖像旋轉；自動、手動彩轉黑等多種切換 |
| 音视频编码 |
| 編碼格式 | H.265 Main Profile 編碼； H.264 Beseline/ Main Profile/High Profile 編碼 |
| 圖 像 分辨率 | 主碼流 | 1920×1080, 20幀/秒 |
|  | 子碼流 | 704*576, 20幀/秒，640*480, 20幀/秒 |
| 視頻碼率 | 32Kbps-16Mbps 連續可調，支持CBR/VBR |
| 字符疊加 | 支持通道名、日期時間、碼流信息疊加，疊加位置可調 |
| 數據傳輸及存儲 |
| 數據存儲 | 視頻、圖片文件 |
| 存儲機制 | 手動、自動（循環、定時、報警開關量、移動偵測） |
| 報警機制 | FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 |
| 支持協議 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP,ONVIF |
| 接入標準 | ONVIF協議；SDK |
| 智能分析 | 標計數，物品遺留/丟失，區域檢測，越界檢測目 |
| 客戶端瀏覽 | 支持IE6.0及以上瀏覽器瀏覽，支持8用戶並發訪問（MAX） |
| P2P遠程監控 | AEeye2.0 支持iPhone、iPad、Android系統智能手機 支持Windows 7及以上電腦客戶端, 支持蘋果MAC電腦客戶端 |
| 其他 | 支持走廊模式，增加縱向狹長環境下監控區域 |
| 接口 |
| 網絡接口 | RJ45，10M/100M網絡自適應 |
| 一般規範 |
| 工作溫度/濕度 | -20°C ~ 55°C/0﹪-90﹪（ |
| 防護等級 | IP65 |
| 電源 | DC12V /可選POE |
| 功耗 | 最大） <10W |
| 尺寸(mm) | 98（高）*Φ117（深）mm |

※以上規格如有變動不另行通知